Sistema manto antirumore tipo CIR AMBIENTE mod. CIRFONIC HP 10 per l'isolamento acustico contro i rumori da calpestio, composto da un materassino in agglomerato poliuretanico espanso flessibile accoppiato con una pellicola superiore protettiva in polietilene (spessore complessivo 10 mm).

Fornitura e posa di sistema acustico anticalpestio tipo CIRFONIC HP 10 applicato all'interno del solaio come correttore acustico e composto da uno strato di agglomerato poliuretanico flessibile riciclato, con struttura cellulare aperta (senza l'ausilio di espandenti fisici quali CFC, HCFC e cloruro di metilene), accoppiato superiormente ad una pellicola di polietilene protettiva con funzione di barriera al vapore e dotato di cimosa di sormonto adesiva a garanzia di continuità dello strato isolante.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche peculiari > spessore: 10 mm (tolleranza ± 10% - UNI EN ISO 13163); larghezza rotolo: 1500 mm; densità: 90 kg/m³ (tolleranza ± 20% - UNI EN ISO 845); carico a rottura: 50 kPa (UNI EN ISO 1798); allungamento a rottura: 40% (UNI EN ISO 1798); contenuto di riciclato pre-consumo: > 85 %; colorazione: variabile; Creep (1,50 KPa): <= 7% a 10 anni (UNI EN 1606); Creep (2,10 KPa): <= 12% a 10 anni (UNI EN 1606); classe di comprimibilità: CP2 (UNI EN 12431); conduttività termica: 0,033 W/m°k (UNI EN ISO 12667); resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ dell'agglomerato: 7,15 (UNI EN 12086); rigidità dinamica app. S't: 24 MN/m³ (UNI EN 29052-1); rigidità dinamica S': 35 MN/m³ (UNI EN 29052-1); riduzione al calpestio: 32 dB (UNI EN 29052-1); riduzione al calpestio (massetto 120 kg/m²): 26 dB (UNI EN 12354/2); riduzione al calpestio (massetto 200 kg/m²): 29 dB (UNI EN 12354/2); riduzione al calpestio di laboratorio: 27 dB (UNI EN 717/2); campi d'impiego: trova applicazione all'interno della partizione orizzontale (solai di vario tipo) direttamente sopra il massetto alleggerito per impianti in ottemperanza col sistema acustico "pavimento galleggiante"; i prodotti sono esenti da resine o collanti, atossici e non rilasciano sostanze inquinanti per l'ambiente.

Le lavorazioni dovranno rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, ed in quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo la fornitura e posa della fascia perimetrale disaccoppiante, mentre sono compresi il trasporto dei materiali a piè d'opera, la preparazione del supporto o solaio mediante adeguata pulizia del sottofondo alleggerito ben planato rimuovendo eventuali parti appuntite o noduli che interagendo possano provocare lacerazioni o fori, la stesura del sistema a secco sul sottofondo alleggerito ben planato, l'accostamento curato dei teli sovrapponendo l'aletta di sormonto, la sovrapposizione completa del sistema anticalpestio con la parte orizzontale della fascia disaccoppiante, le assistenze murarie, i campioni richiesti dalla direzione lavori prima della fase esecutiva, la pulizia del vano con l'asportazione di detriti e polvere, le eventuali opere provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.