## Slide 2: QUALITA’ DELL’ARIA E COMFORT ALL’INTERNO DELLE ABITAZIONI L’importanza della qualità dell’aria e le soluzioni per un benessere interno

## Slide 3
P.I. Franco Battistoni
Business Development Manager Italy

## Slide 4: Programma del corso
1. Qualità dell’aria
3. Soluzioni
2. Normativa (UNI EN 16798-1)
1.1 Inquinanti
1.2 Filtrazione
1.3 Radon

## Slide 5: Il tema della qualità dell’aria

## Slide 6: Qualità dell’aria
Inquinanti interni
Inquinanti esterni

## Slide 7: Perchè è importante? - Alcuni numeri
Qualità dell’aria
7 milioni
di morti premature all’anno (fonte: OMS)
300.000
morti premature all’anno
(fonte: Commissione Europea)
50.000-80.000
morti premature all’anno
(fonte: Società Italiana di Medicina Ambientale)

## Slide 8: Qual è il paradosso?
Qualità dell’aria
Mangiamo 2-4 kg di alimenti
al giorno
Beviamo 1,5-3 litri
di acqua
al giorno
Respiriamo 14-15 kg
di aria
al giorno
... ma nessuno ne parla!!!
?
?
?
?
?
?
?

## Slide 9: Fonti di inquinamento
Qualità dell’aria

## Slide 10: Fonti di inquinamento
Qualità dell’aria

## Slide 11: Fonti di inquinamento
Qualità dell’aria

## Slide 12: Fonti di inquinamento
Qualità dell’aria

## Slide 13: Fonti di inquinamento
Qualità dell’aria

## Slide 14: Qualità dell’aria: inquinanti esterni

## Slide 15: Chi si occupa di aria esterna?
Inquinanti esterni
ARPA
(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente)
APPA
(Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente)

## Slide 16: Quali sono gli inquinanti monitorati?
Inquinanti esterni
Principali inquinanti esterni | Simbolo chimico | Valori di soglia (D.lgs. 155/2010) | Come si forma?
Particolato (Particulate Matter) | PM10 | Valore limite: 50 µg/m3 Giorni di superamento <35/anno | Origine naturale (erosione dei venti sulle rocce, le eruzioni vulcaniche, l’autocombustione di boschi e foreste) Origine antropica (combustioni, traffico veicolare)
Particolato (Particulate Matter) | PM2,5 | Valore limite: 25 µg/m3 | Tutti i tipi di combustione
Biossido di Azoto | NO2 | Valore limite giornaliero: 40 µg/m3 Valore limite orario: 200 µg/m3 Giorni di superamento <18/anno | Processi di combustione o processi produttivi
Ozono | O3 | Valore obiettivo: 120 µg/m3 Valore d’informazione: 180 µg/m3 Valore d’allarme: 240 µg/m3 Giorni di superamento <25/anno | Quando gli ossidi di azoto e composti organici volatili reagiscono a causa della presenza della radiazione solare
Monossido di Carbonio | CO | Media massima giornaliera calcolata su 8 ore: 10 µg/m3 | Combustione incompleta di qualsiasi materiale organico
Biossido di Zolfo | SO2 | Valore limite: 350 µg/m3 Giorni di superamento <24/anno Valore limite: 125 µg/m3 Giorni di superamento <3/anno | Ossidazione dello zolfo nel corso dei processi di combustione

## Slide 17: Indice di Qualità dell’Aria (IQA)
Inquinanti esterni
Calcolo:
dx= è il dato presente giornalmente nella tabella dei dati validati per ognuno degli inquinanti
ix= è l’indicatore di legge preso come riferimento.
Dal confronto dei tre sottoindici può essere definito il maggiore dei tre ed assegnato all’indice di qualità dell’aria.

## Slide 18: La situazione nel 2024
Inquinanti esterni
PM10
Valore limite giornaliero: 50 µg/m3
Fonte ISPRA

## Slide 19: La situazione nel 2024
Inquinanti esterni
PM10
Giorni di superamento valore limite <35/anno
Fonte ISPRA

## Slide 20: La situazione nel 2024 (centraline)
Valore di soglia: 50 µg/m3
Giorni di superamento <35/anno
PM10:
25 capoluoghi di provincia con 50 centraline che hanno superato la soglia (più di 35 gg all’anno di superamento con valori maggiori di 50 µg/m3)
Chart: GIORNI DI SUPERAMENTO PM10 ANNO 2024
| Frosinone-Scalo | Milano-Marche | Verona-Borgo Milano | Vicenza-San Felice | Padova-Arcella | Venezia-Via Beccaria | Cremona-P.zza Cadorna | Napoli-Ospedale N. Pellegrini | Rovigo-Centro | Brescia-Villaggio Sereno | Torino-Rabaudengo | Torino-Lingotto | Monza-Machiavelli
GIORNI DI SUPERAMENTO PM10 ANNO 2023 | 70 | 68 | 66 | 64 | 61 | 61 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54
(fonte: Legambiente)
Inquinanti esterni

## Slide 21: Se il 2030 fosse già qui…
Inquinanti esterni
Inquinante | Soglia attuale | Soglia 2030 (basata sulla Direttiva Europea)
PM10 | 50 µg/m3 | 20 µg/m3
19 capoluoghi dovrebbero ridurre le concentrazioni attuali tra il 28% e il 39%
(fonte: Legambiente da dati ARPA)
Città | Media Annuale PM10 (μg/m3) | Riduzione necessaria
Verona | 32,6 | -39%
Cremona | 30,7 | -35%
Padova | 30,7 | -35%
Catania | 30,7 | -35%
Milano | 30,5 | -34%
Vicenza | 30,3 | -34%
Rovigo | 30 | -33%
Palermo | 30 | -33%
Venezia | 29,7 | -33%
Lodi | 29,7 | -33%
Pavia | 29 | -31%
Treviso | 28,9 | -31%
Cagliari | 28,5 | -30%
Napoli | 28,2 | -29%
Brescia | 28,2 | -29%
Modena | 28 | -29%
Monza | 27,9 | -28%
Mantova | 27,7 | -28%
Terni | 27,7 | -28%
51 capoluoghi dovrebbero ridurre le concentrazioni attuali tra il 3% e il 27%
Solo 31 rispettano le soglie previste nel 2030

## Slide 22: La situazione nel 2024
Inquinanti esterni
PM2,5
Valore limite giornaliero: 25 µg/m3
Fonte ISPRA

## Slide 23: La situazione nel 2024
Inquinanti esterni
O3
Valore obiettivo a lungo termine: 120 µg/m3
Giorni di superamento <25/anno
Fonte ISPRA
Ai livelli correnti di concentrazione atmosferica di ozono è imputato un impatto sanitario globale stimato in circa un milione di morti precoci, 24.000 delle quali nella UE27 (EEA 2020).

## Slide 24: Dove si può agire?
Inquinamento dell’aria
Riscaldamento degli edifici
+ Efficienti
- Fonti fossili
Industria, Agricolura, Zootecnia
-Allevamenti intensivi
-Spandimento di liquami
+ Sistemi di trattamento
Trasporto
+ Trasporto pubblico
+ Mobilità “leggera”
- Trasporto su gomma

## Slide 25: PM10 media capoluoghi
Inquinamento dell’aria
(fonte: ARPA Lombardia)

## Slide 26: PM10 media capoluoghi
Inquinamento dell’aria
(fonte: ARPA Lombardia)

## Slide 27: Qualità dell’aria: inquinanti interni

## Slide 28: Che origine hanno gli inquinanti interni?
Inquinanti interni
Inquinanti generati dalle attività antropiche
Inquinanti generati dalle persone
Inquinanti di origine biologica, fisica o chimica

## Slide 29: Che origine hanno gli inquinanti interni?
Inquinanti interni
Riscaldamento: Nox-CO PM-VOC-CO2-Benzene
Lavaggio-Igiene: H2O
Cottura: Nox-CO2-Benzene
Bio-effuenti
Vapore acqueo
CO2
Vernici: metalli pesanti
Mobilio/Moquettes: Virus, Batteri, Microorganismi, Formaldeide
Materiali edilizi: Formaldeide-VOC
Terreno: Radon

## Slide 30: Vapore acqueo
Inquinanti interni
PROBLEMA!!!
Quantità eccessiva di vapore acqueo
Formazione di muffe e sviluppo di microrganismi!
Condizioni di sviluppo:​
Presenza di umidità in ambiente (umidità relativa superiore al 60%)​
Presenza di ossigeno​
Temperatura favorevole (18°C – 32°C)
CEN TR 14788 – Appendice A​

## Slide 31: Inquinanti cancerogeni
Inquinanti interni
Formaldeide
CH2O
Radon
Benzene
C6H6

## Slide 32: Radon
Inquinanti interni
Radon
Inodore, incolore
Suolo
Rocce
Decadimento

## Slide 33: Radon
RADON confinato negli edifici!!!
Concentrazione variabile: da 20 Bq/m3 a 1000 Bq/m3
Inquinanti interni
Chart: 
| Materiali da costruzione | Aria esterna | Suolo | Acqua
Contributi relativi alle varie sorgenti di radon | 0.2 | 0.17 | 0.61 | 0.02

## Slide 34: Radon
ITALIA: media annuale 70 Bq/m3
MONDO: media annuale 40 Bq/m3
Concentrazione di Radon
Inquinanti interni
4,1 % delle abitazioni > 200 Bq/m3
0,9 % delle abitazioni > 400 Bq/m3
Studio a fine degli anni ’90:

## Slide 35: Radon
Abitazioni esistenti 300 Bq/m3
Abitazioni nuove (dopo 31/12/2025) 200 Bq/m3
Luoghi di lavoro 300 Bq/m3
Direttiva europea 2013/59/EURATOM
D.Lgs 101/2020:
Inquinanti interni
Aumento di cancro ai polmoni del 16% ogni 100 Bq/m3
Rischio di sviluppare il cancro ai polmoni di 25 volte superiore nei fumatori
Rischi per la salute:
Decreto CAM:
Edifici 200 Bq/m3

## Slide 36: Accenno normativo (norma UNI EN 16798)

## Slide 37: Come si dimensiona un impianto di VMC ?
CHE REGOLE POSSIAMO SEGUIRE?
Dimensionamento a 0,5 vol/h
UNI 10339
UNI EN 16798-1
UNI CEN/TR 16798-2
Allegato nazionale 16798-1_2019_NA_2025 entrato in vigore il 13 novembre 2025.
Normativa
Ritirata senza sostituzione
Data ritiro: 4 luglio 2024

## Slide 38: Allegato nazionale
Normativa

## Slide 39: Note generali per edifici non residenziali
Non residenziale
  Metodo 1: Metodo basato sulla qualità dell'aria percepita
  Metodo 2: Metodo che utilizza valori limite per la concentrazione degli inquinanti

## Slide 40: Metodo 1: Metodo basato sulla qualità dell'aria percepita
I livelli di qualità dell'aria percepita sono definiti di default per le persone non adattate negli edifici non residenziali e per le persone adattate negli edifici residenziali.
qtot: portata d’aria totale
n: numero di persone
qp: portata d’aria per persona
AR: superficie
qB: portata d’aria per superficie
persone
edificio
Non residenziale

## Slide 41: Note generali per edifici non residenziali
Durante il periodo di occupazione, la portata d’aria ad personam non deve essere mai minore ai 4 l/s (14,4 m3/h).
Di default un edificio è da classificarsi come low-polluting building. Per determinare qual è lo status di un edificio ci sono delle linee guida.
Non residenziale

## Slide 42: Note generali per edifici non residenziali
A prescindere dalla tipologia edilizia, cucine, bagni e servizi igienici richiedono portate d’aria di estrazione, fornite in termini di portata d’aria estratta in l/(s·m²), pari in particolare a 4 l/(s·m²) per l’estrazione continua e 8 l/(s·m²) per l’estrazione discontinua durante il giorno.
Anche i locali stampanti e fotocopiatrici richiedono portate d’aria di estrazione di almeno 8 l/(s·m²).
La ventilazione delle sale operatorie, dei locali per malattie infettive e dei locali per pazienti immunodepressi deve essere progettata in conformità a specifiche norme o specifici documenti tecnici.
Non residenziale

## Slide 43: Destinazioni d’uso
Non residenziale

## Slide 44: Valori per gli occupanti (qp)
Non residenziale

## Slide 45: Valori per gli l’edificio (qB)
Non residenziale

## Slide 46: Metodo 2: Metodo che utilizza valori limite per la concentrazione degli inquinanti
I livelli di qualità dell'aria percepita sono definiti di default per le persone non adattate negli edifici non residenziali e per le persone adattate negli edifici residenziali.
Qh: portata d’aria per diluire la sostanza inquinante [m3/s]
GH: tasso di generazione della sostanza [mg/s]
Ch,i: valore guida della sostanza [mg/m3]
Ch,0: concentrazione della sostanza nell’aria di immissione [mg/m3]
: efficacia della ventilazione (valori contenuti nella norma EN 16798-3)
Non residenziale

## Slide 47: Metodo 2: Metodo che utilizza valori limite per la concentrazione degli inquinanti
Non residenziale

## Slide 48: Esempio
Non residenziale
  ESEMPIO:
Classe di 50 m2, 25 persone
persone
edificio
UNI EN 16798
Low polluting building:
Categoria 1: qtot = 25*7,5*3,6 + 50*0,63*3,6 = 675 + 113,4 = 788,4 m3/h
Categoria 2: qtot = 25*6*3,6 + 50*0,50*3,6 = 540 + 90 = 630 m3/h
Categoria 3: qtot = 25*4,5*3,6 + 50*0,38*3,6 = 405 + 68,4 = 473,4 m3/h

## Slide 49: Note generali per edifici residenziali
Residenziale
  Metodo 1: Metodo basato sulla qualità dell'aria percepita

## Slide 50: Destinazioni d’uso
Residenziale

## Slide 51: Metodo 1: Metodo basato sulla qualità dell'aria percepita
persone
edificio
Residenziale

## Slide 52: Esempio
Non residenziale
  ESEMPIO:
Classe di 100 m2, 4 persone
persone
edificio
UNI EN 16798
Low polluting building:
Categoria 1: qtot = 4*10*3,6 + 100*0*3,6 = 144 + 0 = 144 m3/h
Categoria 2: qtot = 4*7*3,6 + 100*0*3,6 = 100,8 + 0 = 100,8 m3/h
Categoria 3: qtot = 4*4*3,6 + 100*0*3,6 = 57,6 + 0 = 57,6 m3/h
UNI 10339
qtot = 11*4*3,6 = 158,4 m3/h
0,5 vol/h:
qtot = 100*2,7*0,5 = 135 m3/h

## Slide 53: Periodi di non occupazione
Altro
Non residenziale:
In caso l’impianto di ventilazione sia spento, prima del periodo di nuova occupazione bisognerebbe ventilare l’equivalente di un intero volume dell’ambiente entro le due ore precedenti all’occupazione.
Nel caso l’impianto di ventilazione funzioni ad una portata più bassa in un periodo di non-occupazione, la portata d’aria non deve scendere al di sotto degli 0,15 l/s m2.
Residenziale:
Durante il periodo di non occupazione si può far funzionare l’impianto di ventilazione con una portata di minimo 0,1 l/s m2.

## Slide 54: Occupazione
Altro

## Slide 55: Soluzioni per la Ventilazione Meccanica Controllata

## Slide 56: Benefici della Ventilazione
Assicurare un’elevata qualità dell’aria, limitando gli inquinanti
Migliorare il comfort abitativo
Mantere «sano» l’immobile

## Slide 57: Tipologia di impianti
Progettazione (Alcune considerazioni)
Distribuzione ramificata
Distribuzione a plenum

## Slide 58: Impianto di VMC a doppio flusso non-residenziale
L'aria pulita di rinnovo viene introdotta nei vari locali
L'aria viziata viene prelevata dai vari locali

## Slide 59: Impianto di VMC a doppio flusso residenziale
L'aria pulita di rinnovo viene introdotta attraverso terminali nei locali di soggiorno o camere da letto.
L'aria viziata viene prelevata dagli ambienti più inquinati come bagni e cucine, per assorbire e smaltire all’esterno odori, vapori, umidità.

## Slide 60: Ventiza SOLO

## Slide 61: Ventiza SOLO
RECUPERATORE DI CALORE
FILTRO
VENTILATORE
COVER +
ELETTRONICA
CONVOGLIATORE ESTERNO

## Slide 62: Unità centralizzate (residenziale)
RANGE
100 mc/h
200 mc/h
300 mc/h
PERFORMANCE
Silver
Bronze
400 mc/h
500 mc/h
Gold
Ventiza HP 1318
Ventiza HP 2028
Ventiza
COMPACT 1014L
Ventiza
COMPACT 1420L
Ventiza HP 2740
Ventiza DUO 2028
Ventiza DUO 2535
Ventiza DUO 3245

## Slide 63: Componenti dell’unità di VMC
Ventilatore di immissione
Ventilatore di estrazione
Filtro di immissione
Filtro di estrazione
Scambiatore di calore
Elettronica
Scarico condensa
Sensoristica
By-pass
Unità di VMC

## Slide 64
Unità centralizzate (residenziale)
RANGE
100 mc/h
200 mc/h
300 mc/h
PERFORMANCE
400 mc/h
500 mc/h
Ventiza FLOOR 2028
Ventiza FLOOR 2535
Ventiza FLOOR 3245

## Slide 65: Ventiza FLOOR
Pannello di comando integrato

## Slide 66
Proposte d’impianto
Tipo di proposta | Unità | Griglie esterne | Canalizzazioni principali | Box di distribuzione | Canalizzazioni secondarie | Terminali interni | Dove?
GOLD | Ventiza HP | Griglie standard in plastica Griglie estetiche | Flessibile EPE | Distributore in metallo | Semi-rigido corrugato Semi-rigido corrugato isolato | Griglie/diffusori estetici | Case singole di lusso (Nuovo) Condomini di lusso
SILVER | Ventiza COMPACT Ventiza DUO Ventiza HP | Griglie standard in plastica | Flessibile EPE | Distributore in metallo | Semi-rigido corrugato | Griglie rettangolari | Case singole (Nuovo) Case singole (Ristrutturazione)
BRONZE | Ventiza COMPACT Ventiza DUO | Griglie standard in plastica | Flessibile | Distributore plastico | Semi-rigido corrugato | Valvole | Condomini Case singole (Ristrutturazione)

## Slide 67
Terminali interni
Distribuzione ed accessori
BRONZE
SILVER
GOLD

## Slide 68
Approfondimenti & formazione
Distribuzione ed accessori
CORSI GRATUITI Wavin Academy
Qualità dell’aria
Normativa
Soluzioni applicabili
Novità del settore…

## Slide 69: Q&A Grazie per l’attenzione!