## Slide 1: Parapetti in vetro: la guida definitiva
Guida completa alla comprensione delle normative italiane per la progettazione, la sicurezza e l'installazione dei parapetti vetrati.
Aggiornato alle NTC 2018 & UNI 11678
Sky walk del Parque Altos do Corvo Branco, Urubici, Brasile, a circa 1.380 m di altitudine nella Serra Catarinense.
Notes: Click on the slide background. A pop-up will appear. Select 'format background'. On your screen right under 'format background' select ' Padding with image or bitmap pattern' -> insert image.

## Slide 2
Il contesto normativo
UNI 10809
REQUISITI GEOMETRICI
Altezze minime, criteri di inattraversabilità e non scalabilità dei parapetti.
UNI 7697
CRITERI DI SICUREZZA
Scelta della tipologia di vetro e comportamento post-rottura (PR) minimo obbligatorio.
UNI 11678
METODI DI PROVA
Linee guida per le prove statiche e dinamiche da eseguire.
UNI EN 12600
PROVA DEL PENDOLO
Classificazione della resistenza all'impatto dei vetri tramite prova del pendolo.
LEGGE COGENTE FONDAMENTALE
NTC 2018 (D.M. 17/01/2018)
Definisce i carichi strutturali obbligatori e le verifiche sulle strutture in Italia.
Le NTC 2018 guidano la struttura delle norme tecniche per la sicurezza dei parapetti

## Slide 3
NTC 2018 (D.M. 17/01/2018)
Le NTC 2018 definiscono i principi per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, con riferimento alle prestazioni richieste e ai requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità.
Notes: NTC 2018: cosa sono / a cosa servono
Le presenti Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità.​

## Slide 4
Le NTC 2018 definiscono i criteri generali per garantire:
Sicurezza e stabilità della struttura
Resistenza e durabilità nel tempo
Robustezza anche in presenza di azioni eccezionali
Funzionalità e prestazioni dell’opera
Il soddisfacimento di tali requisiti viene valutato mediante la verifica degli stati limite.
Principi fondamentali (NTC 2018)
Notes: «I componenti, i sistemi e i prodotti edili od impiantistici, non facenti parte del complesso strutturale, ma che svolgono funzione statica autonoma, devono essere progettati ed installati nel rispetto dei livelli di sicurezza e delle prestazioni di seguito prescritti. Le azioni da prendere in conto devono essere assunte in accordo con quanto stabilito nei relativi capitoli delle presenti norme.​»

## Slide 5
I carichi strutturali (NTC 2018)
Il paragrafo 3.1.4 delle NTC 2018 definisce i sovraccarichi variabili legati all’uso della struttura, come quelli dovuti a persone, arredi e materiali, oltre alle eventuali azioni orizzontali.
I valori sono stabiliti in funzione della categoria d’uso e considerati nelle verifiche strutturali per individuare le condizioni di carico più gravose.

## Slide 6
I carichi strutturali (NTC 2018)
Le NTC 2018 impongono spinte amplificate del 50% per lo SLU
Altezza di applicazione del carico applicata a 1,2 m dal piano di calpestio.
CATEGORIA C2
Spinta lineare minima (SLE): 2,0 kN/m (200 kg/m) - SLU 3,0 kN/m
Destinazione d'uso: ambienti suscettibili di affollamento (aree di uso pubblico con posti a sedere fissi, come sale per spettacoli, sale da riunione, cinema, teatri e ambienti analoghi).
CATEGORIA C3
Spinta lineare minima (SLE): 3,0 kN/m (300 kg/m) - SLU 4,5 kN/m
Destinazione d'uso: aree soggette a grande affollamento (cinema, teatri, musei, palazzetti sportivi, stazioni).
Notes: Esempio categorie SLE vs SLU

## Slide 7
I carichi strutturali (NTC 2018)
Il Fattore di Sicurezza per lo Stato Limite Ultimo (SLU)
Moltiplicatore obbligatorio di 1.5x (spinte aumentate del 50%) nei test e calcoli di progetto.

## Slide 8
Criteri di sicurezza (UNI 10809)
La norma UNI 10809
Altezza Minima (H)
≥ 100 cm
L'altezza si misura verticalmente dal piano di calpestio finito fino al bordo superiore del parapetto. Nota: regolamenti locali possono innalzare questo limite ad altezze superiori.
Inattraversabilità
Sfera di Ø 10 cm
Non deve esserci alcuno spazio vuoto, né tra le lastre né sotto il profilo di supporto, che consenta il passaggio di una sfera rigida di 10 cm di diametro.
Scalabilità (anti-arrampicata)
No elementi orizzontali
Per impedire l'arrampicata di bambini, la faccia interna del parapetto non deve presentare sporgenze o elementi orizzontali (passo ≤ 20 mm per altezze ≥ 700 mm).
Corrimano
Se presente, il corrimano deve essere continuo, privo di parti taglienti o spigoli. Deve essere distanziato da qualsiasi ostacolo per consentire una presa sicura.

## Slide 9
Il vetro: Monolitico vs. Stratificato
VETRO MONOLITICO (sicurezza attiva)
Altissima resistenza meccanica. In caso di rottura si sbriciola in piccoli frammenti.
VETRO STRATIFICATO (sicurezza passiva)
Due o più lastre unite da pellicole plastiche (PVB). In caso di rottura mantiene coesione strutturale.
Confronto tecnico-normativo secondo la norma UNI 7697
Rischio Critico: La rottura lascia il vuoto totale nel telaio.
Vantaggio di Sicurezza: i frammenti rimangono incollati al PVB.

## Slide 10
Il vetro: Monolitico vs. Stratificato
Criteri di sicurezza e prescrizioni della norma UNI 7697
1. Obbligo di Sicurezza Passiva
La norma regola la scelta del vetro in base alle applicazioni per prevenire infortuni gravi.
2. Protezione contro la Caduta
Nei parapetti e vetrate prospicienti il vuoto, è obbligatorio l'uso di vetri che non lascino aperture in caso di rottura.
3. Coperture e Vetrate ad altezza d’uomo
Obbligo di contenimento per evitare la caduta di frammenti dall'alto su aree di transito sottostanti.
IL VERDETTO DELLA NORMA UNI 7697
In base alle prescrizioni della norma UNI 7697, è stabilito l'obbligo assoluto di impiego di vetro stratificato di sicurezza in tutte le situazioni a rischio di caduta nel vuoto.
Classe di Prestazione Minima: 1B1 ottenuta secondo UNI EN 12600, tramite prova del pendolo

## Slide 11
Il criterio Post-Rottura (PR)
Il comportamento post-rottura (PR) è la capacità del parapetto di mantenere stabilità e resistenza residue anche dopo la rottura completa delle lastre di vetro, garantendo la sicurezza e prevenendo la caduta di persone o oggetti.
Vetro intatto
Rottura singola lastra
Post-Rottura
(rottura completa)
Resistenza residua

## Slide 12
Rottura spontanea e Post-Rottura (PR)

## Slide 13
Il criterio Post-Rottura (PR)
Intercalari Plastici Rigidi
L'utilizzo di polimeri speciali ad alte prestazioni (es. ionoplastici), garantiscono un'elevata rigidità strutturale anche se tutte le lastre del vetro stratificato sono completamente rotte.
Come si garantisce la resistenza residua?
Corrimano Continuo Strutturale
Un corrimano in metallo applicato e incollato rigidamente sul bordo superiore del vetro, fissato alle pareti laterali o ai montanti, in caso di rottura sostiene e collega i moduli rotti.
Composizioni Asimmetriche
Accoppiamento di lastre con trattamenti differenti, come vetro temperato e vetro indurito, per differenziare il comportamento alla rottura e favorire la stabilità residua dello stratificato.

## Slide 14
Matrice degli intercalari
Gli intercalari rigidi offrono prestazioni eccellenti contro il collasso post-rottura
Intercalare | Proprietà e Rigidità | Comportamento Post-Rottura (PR) | Applicazione tipica
PVB Standard | Estremamente flessibile ed economico. Offre un'eccezionale attenuazione acustica e ottima trasparenza. | Scarso. Tende ad ammorbidirsi e piegarsi molto rapidamente, specialmente ad alte temperature estive. Alto rischio di collasso. | Uso interno ed esterno
EVA (Etilene Vinil Acetato) | Ottima resistenza all'infiltrazione di umidità e ai raggi UV (ideale per bordi aperti esposti all'aria). | Moderato. Ha un comportamento meccanico e di rigidità leggermente superiore al PVB standard a temperature di esercizio medie. | Installazioni all'esterno con bordi a vista, ambienti umidi o costieri.
Intercalare Rigido (Ionoplastico / SentryGlas) | Rigidità strutturale estrema (fino a 100 volte più rigido del PVB). Modulo elastico > 100 MPa a 20°C. | Eccellente. Anche in caso di rottura totale di tutte le lastre di vetro, il pannello rimane eretto ed evita la caduta. | Installazioni esterne a sbalzo, parapetti nel vuoto, massima sicurezza richiesta.

## Slide 15
Comportamento intercalari di stratifica in funzione della temperatura ambientale (relazione con Post Rottura)

## Slide 17
Prove di carico statico (UNI 11678)
Le tre fasi di prova statica previste dalla norma UNI 11678:
FASE 1
Stato Limite di Esercizio (SLE)
Applicazione del carico di spinta nominale (es. 2,0 kN/m).
Flessione massima del vetro sotto carico non deve superare i 100 mm.
Flessione residua (dopo 15 min dalla rimozione) deve essere ≤ 10 mm.
FASE 3
Stato Limite di Collasso (SLC)
Si provoca deliberatamente la rottura di una delle lastre componenti.
Si applica nuovamente una frazione del carico di progetto.
Il sistema deve garantire la sicurezza residua (inattraversabilità temporanea).
FASE 2
Stato Limite Ultimo (SLU)
Applicazione del carico di spinta amplificato del 50% (carico di progetto x 1,5).
Il parapetto deve resistere strutturalmente senza rotture o collassi.
Verifica la stabilità complessiva.

## Slide 19
Prove di impatto dinamico (UNI 11678)
I test dinamici col pendolo da 50 kg simulano l'impatto umano fino a 600 Joule
IL TEST DEL PENDOLO
Corpo d'impatto: viene impiegato un impattatore semirigido costituito da un doppio pneumatico del peso totale di 50 kg.
Metodologia di prova: il pendolo viene sganciato da altezze di caduta progressivamente crescenti, mirate a colpire il centro della lastra di vetro o il bordo superiore.
Energia sviluppata: i test arrivano a generare energie di impatto notevoli, comprese tra 200 J e ben 600 Joule, a seconda della severità della categoria d'uso dell'edificio.

## Slide 21
Sintesi: la checklist del parapetto perfetto
GEOMETRIA (UNI 10809):
Altezza minima di 100 cm (110 cm a Milano), inattraversabilità assoluta con sfera di Ø 10 cm, e assenza di elementi orizzontali scalabili.
CARICHI (NTC 2018):
Resistenza a spinte lineari di 2,0 kN/m (Uso comune C2) o 3,0 kN/m (Grande affollamento C3), verificate con coefficiente SLU di 1.5x.
COMPOSIZIONE (UNI 7697):
Obbligo assoluto di impiego di vetro stratificato di sicurezza certificato con classe minima di prestazione 1B1 secondo la UNI EN 12600.
POST-ROTTURA (PR):
Garanzia di sicurezza residua tramite l'uso di intercalari plastici rigidi (Famiglia 2) o l'integrazione di un corrimano continuo strutturale.
COLLAUDO (UNI 11678):
Superamento formale in laboratorio autorizzato delle prove sperimentali di carico statico (SLE/SLU) e di impatto dinamico (pendolo).
✓
✓
✓
✓
✓
* Importante: La progettazione strutturale e il calcolo dei parapetti in vetro devono sempre essere validati e firmati da un tecnico abilitato.

## Slide 22
Aspetti da considerare durante la progettazione
Sottostruttura: può sopportare il carico richiesto?
Qual è la relazione tra piano di calpestio e la sottostruttura?
In che modo la posizione della balaustra rispetto al piano di calpestio influisce sulle specifiche?
Impermeabilità e gestione delle acque piovane: chi è responsabile?

## Slide 23: Sistemi Q-railing
Panoramica
Notes: Click on the slide background. A pop-up will appear. Select 'format background'. On your screen right under 'format background' select ' Padding with image or bitmap pattern' -> insert image.

## Slide 24
Sistemi per parapetti in vetro
Easy Glass®
Profili in alluminio
Easy Glass®
Fissaggi puntuali per vetro
Easy Glass®
Morsetti a pavimento
Easy Alu Go
Moduli prefabbricati
Easy Glass® View
Balconi alla francese

## Slide 25
Sistemi di ringhiere con montanti e Corrimani
Q-line
Sistema tubolare (sezione circolare)
Square Line 60x30
Sistema tubolare (sezione 60x30)
Q-lights Spotlight
Corrimano illuminato LED (punti luce)
Square Line 40x40
Sistema tubolare (sezione 40x40)
Q-lights Linear Light
Corrimano illuminato LED (striscia continua)

## Slide 26
Profilo in alluminio MONTAGGIO SUPERIORE - FISSAGGIO STANDARD

## Slide 27
Profilo in alluminio MONTAGGIO LATERALE - FISSAGGIO STANDARD

## Slide 28
Profilo in alluminio MONTAGGIO SUPERIORE - FISSAGGIO A “F”

## Slide 29
Profilo in alluminio MONTAGGIO LATERALE - FISSAGGIO A “Y”

## Slide 30
Morsetto a pavimento MONTAGGIO SUPERIORE - FISSAGGIO STANDARD

## Slide 31
Fissaggio a borchia singola

## Slide 32
Fissaggio singolo a doppia borchia

## Slide 33
Balconi alla francese 3 VARIANTI DI MONTAGGIO

## Slide 34: Progetti
Alcune delle nostre realizzazioni
Notes: Click on the slide background. A pop-up will appear. Select 'format background'. On your screen right under 'format background' select ' Padding with image or bitmap pattern' -> insert image.

## Slide 35
Nazione | Brasile
Città | Porto Alegre
Descrizione | Balaustra in vetro
Prodotto | Easy Glass Smart
Torre residenziale Luciana

## Slide 36
Nazione | Italia
Città | Verbania (VCO)
Descrizione | Balaustra in vetro
Prodotto | Easy Glass Smart
Casa sul Lago di Mergozzo

## Slide 37
Nazione | Italia
Città | Polignano a Mare (Bari)
Descrizione | Balaustra in vetro
Prodotto | Easy Glass Pro
Residence
Chiar di Luna

## Slide 38
Nazione | Spagna
Città | Gran Canaria
Descrizione | Balaustra in vetro con fissaggio laterale su muratura
Prodotto | Easy Glass Up
Appartamenti Buganvilla

## Slide 39
Nazione | Svizzera
Città | Wil
Descrizione | Balaustra in vetro con montaggio laterale
Prodotto | Easy Glass Max
Sportpark Bergholz

## Slide 40
Nazione | Brasile
Città | Rio de Janeiro
Descrizione | Balaustra in vetro con montaggio superiore
Prodotto | Easy Glass 3kN
Stadio Maracanã

## Slide 41
Nazione | Gran Bretagna
Città | Muswell Hill, London
Descrizione | Balconi alla francese con montaggio intradosso
Prodotto | Easy Glass View
Residenza privata Muswell Hill

## Slide 42
Nazione | Italia
Città | Verona
Descrizione | Balaustra in vetro senza cornice
Prodotto | Q-line
Centro Commerciale Adigeo

## Slide 43
Nazione | Svizzera
Città | Zurigo
Descrizione | Struttura in acciao inox con corrimano illuminato
Prodotto | Q-line, Spot-Light
Clinica privata Bethanien

## Slide 44
Nazione | Regno Unito
Città | East Preston
Descrizione | Balaustra in vetro per scale con fissaggi singoli
Prodotto | Easy Glass MOD 0749
Residenza a East Preston

## Slide 45
Nazione | Svezia
Città | Ystad
Descrizione | Morsetti per vetro a pavimento
Prodotto | MOD 6400
Residenza privata a Ystad

## Slide 46
Nazione | Germania
Città | Engelskirchen
Descrizione | Balaustra in vetro con fissaggio laterale - moduli prefabbricati
Prodotto | Easy Alu Go glass
Appartamenti Leppegarten

## Slide 47: Domande?

## Slide 48: Grazie
Per la vostra attenzione
q-railing.com