## Slide 1: Finiture durature per il recupero e la protezione
bergamo, 17 settembre 2026

## Slide 2
Colour is not only paint

## Slide 3
VENEZIA

## Slide 4
MILANO

## Slide 5
COMO

## Slide 7: DURABILITÀ
Qualsiasi intervento attuato dovrebbe essere governato dal principio di durabilità ovvero mantenimento nel tempo di un livello prestazionale che consenta al manufatto di soddisfare le esigenze per cui viene progettato e costruito.
Spesso per ottenere una maggiore durabilità dell’ opera si utilizzano materiali che vengono presentati come maggiormente costosi, questo in parte e’ vero, ma, visto che il parametro in gioco non e’ tanto il costo delle singole sub unità ma, del sistema ovvero dell’opera edile nel suo complesso si deve tenere presente che la differenza di costo di costruzione tra le opzioni bassa e alta durabilità corrisponde a valori percentuali molto bassi.

## Slide 8
Si introduce quindi il concetto di “vita nominale”della costruzione, intesa “come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata”. La vita nominale non deve essere intesa come la durata di una costruzione, ma solo come il tempo nel quale ha valore la verifica di sicurezza. Non è neppure la vita residua, considerato il naturale degrado dei materiali, perché la sicurezza della costruzione nella vita nominale è garantita solo a patto che sia fatta manutenzione, ovvero conservando il manufatto nelle condizioni attuali. Nelle norme tecniche, la vita nominale è legata all’importanza dell’opera (opere provvisorie o provvisionali ≤10 anni; opere normali ≥50 anni; opere grandi o di importanza strategica ≥100 anni). Moltiplicando la vita nominale per un coefficiente d’uso, introdotto per tenere in conto dell’utilizzo della costruzione (occasionale, normale, con affollamento, con funzione strategica), si definisce il periodo di tempo rispetto al quale calcolare l’azione sismica. È evidente che l’obiettivo del normatore non è che alcune costruzioni durino più a lungo di altre, ma che abbiano un livello di sicurezza più elevato. Allo scadere della vita nominale, l’uso della costruzione potrà ovviamente continuare in sicurezza a patto di aggiornare la verifica, accertando se il degrado o altri fattori ambientali ed antropici ne abbiano o meno aumentato la vulnerabilità e considerando la pericolosità sismica aggiornata a quella data.
Decreto ministeriale (infrastrutture) 17 gennaio 2018 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018)

## Slide 9
Mole Antonelliana (TO)

## Slide 10
1878
Adolf KEIM deposita ed ottiene il Brevetto N° 4315 dall‘Ufficio Brevetti di Berlino per
I COLORI AI SILICATI
ADOLF WILHELM KEIM

## Slide 11
KEIM NEL MONDO

## Slide 12: Materie prime di origine naturale
Notes: Diese positiven Eigenschaften liegen in den Rohstoffen begründet.
Wir als KEIMFARBEN setzten nur Rohstoffe ein, welche auch wohngesundheitliche Aspekte berücksichtigen. Wir verzichten auf Lösemittel, Weichmacher, Glykole und Konservierungsstoffe. Wir setzten auch im Innenbereich auf 100% mineralische Pigmente und Füllstoffe und einen möglichst geringen organischen Anteil.
Wie Ihr alle wisst ist das Herzstück einer Farbe, dass eingesetzte Bindemittel. Da schlägt der Puls, davon kommen auch die Haupteigenschaften.

## Slide 13: Materie prime naturali: sabbia di quarzo (SiO2)
Raumluftqualität /
Viene fusa con potassa a 1400°C
SiO2 + K2CO3  K2O(SiO2)4
Notes: Auch unser Bindemittel ist aus natürlichen Rohstoffen gewonnen. Wenn Sie im Urlaub über den Strand gelaufen sind hatten sie unseren Rohstoff direkt unter den Füssen! Für das Bindemittel in silikatischen Farben wird hauptsächlich Quarzsand verwendet, welcher zusammen mit Pottasche (= K2CO3, kennt man vom Backen) bei 1400°C geschmolzen wird. Es entsteht sogn. Stückenglas

## Slide 14: Materie prime naturali: sabbia di quarzo (SiO2)
Raumluftqualität /
Viene sciolta a 200°C in autoclave
K2O(SiO2)4 (aq.)  K2O(SiO2)4
Notes: Dieses Stückenglas wird unter Druck bei 200°C zu Wasserglas gelöst.

## Slide 15: LEGAME CHIMICO CON IL SUPPORTO:
 Pigmento silicizzato
Silicizzazione intonaco
Intonaco
Non vi é formazione di pellicola  non si verificano sfogliamenti
Stessa dilatazione del supporto  non si formano cavillature
Motivi:
Ancoraggio chimico - silicizzazione
Comportamento in caso di sbalzo di temperatura analogo a quello del sottofondo-supporto minerale

## Slide 16
VANTAGGI E PECULIARITÀ
RESISTENZA AGLI ACIDI
Insolubile all’acqua e all’acidità della pioggia
ANCORAGGIO CHIMICO – SILICIZZAZIONE
COMPORTAMENTO IN CASO DI SBALZO DI TEMPERATURA ANALOGO A QUELLO DEL SUPPORTO MINERALE
RESISTENZA DEL SUPPORTO
non vi è formazione di pellicola - non si verificano sfogliamenti - non si creano cavillature
RESISTENZA AL CALORE
Non infiammabile - Nessuna formazione di gas nocivo -Nessuna variazione di colore
LEGANTE SILICEO INSOLUBILE ALL’ACQUA
TUTTI I COMPONENTI MINERALI SONO INORGANICI
(pigmenti, leganti, riempitivi)
RESISTENZA A PIOGGIA E A VAPORE ACQUEO
Insolubili in acqua e resistenti alle piogge acide -
Ottima permeabilità al vapore e ai gas -
Valore Sd = 0,003 (m)
RESISTENZA AI RAGGI UV
Tonalità resistenti alla luce - Lunga durata

## Slide 17
SOSTENIBILITA’
Da quasi 150 anni, l’idea di sostenibilità ha plasmato e guidato tutte le nostre attività aziendali in campo ecologico, economico e sociale.
Per noi costruire e ristrutturare in modo sostenibile significa conciliare persone, spazi e ambiente.
Con i nostri prodotti minerali per l’edilizia, diamo un contributo decisivo per una vita più sana, per la qualità della vita, per l’ambiente e per un futuro migliore.
UNA QUESTIONE DI PRINCIPIO

## Slide 18
CERTIFICAZIONI AZIENDALI

## Slide 19
CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

## Slide 20: nuovo decreto cam edilizia 2025
- Entrata in vigore 01 febbraio 2026

## Slide 21: Certificati biosafe e m1

## Slide 22: nuovo certificato c2c

## Slide 23: nuovo certificato c2c

## Slide 24: in cosa consiste?

## Slide 25: Conformita’ criteri ambientali minimi

## Slide 26: CERTIFICATI CORRELATI normativa eu empco

## Slide 27: Classificazione Europea Rivestimenti BFS Nr. 26
La norma BFS n. 26 (foglio d'istruzione tecnico del Comitato Federale Tedesco per i rivestimenti e la tutela degli edifici) è un sistema di classificazione europeo che serve a prevedere la variazione di colore e la stabilità nel tempo delle pitture e dei rivestimenti per esterni esposti agli agenti atmosferici

## Slide 28: classificazione Europea Rivestimenti BFS Nr. 26
Alcuni esempi

## Slide 29: SUPPORTI ESTERNI DEGRADATI
CASISTICA VISIVA E LAVORAZIONI
PER IL RIPRISTINO CON SISTEMI KEIM
DIAGNOSI • PREPARAZIONE • RIPRISTINO • FINITURA

## Slide 30
KEIMFARBEN / GUIDA TECNICA
Ss
Casistica visiva e lavorazioni adatte
per un ripristino compatibile con sistemi KEIM
DIAGNOSI PRIMA. DOPO il CICLO…..
Sopralluogo • preparazione • ripristino • finitura
Notes: Aprire spiegando che il deck è una casistica operativa: la sequenza è sempre diagnosi, preparazione del supporto, ripristino della continuità e scelta della finitura.

## Slide 31
01 / CRITERIO DI LETTURA
Il degrado non è una finitura: è una sequenza di cause
Ogni intervento parte dalla stabilità del supporto e arriva alla protezione minerale compatibile.
A
Riconosci
Che cosa si vede?
Fessura, distacco, sale,
biodegrado, corrosione.
B
Verifica
Che cosa lo alimenta?
Acqua, movimento,
adesione, carbonatazione.
C
Ripristina
Che cosa va ricostruito?
Continuità, planarità,
passivazione o adesione.
D
Proteggi
Quale ciclo chiude
il lavoro? Fondo, pittura
minerale, manutenzione.
Regola pratica: non chiudere il sintomo prima di aver rimosso la causa.
METODO
02
Notes: Usare questa slide per allineare progettista, impresa e committenza: il prodotto è l’ultimo anello della catena, non il primo.

## Slide 32
02 / SOPRALLUOGO
Prima del prodotto: quattro verifiche che evitano il rifacimento
La scelta del ciclo KEIM va sempre confermata su supporto reale, con prove locali e scheda tecnica aggiornata.
CHECK DI CANTIERE
1
Coesione
raschietto / martello / adesione
2
Umidità
origine, percorso, smaltimento
3
Compatibilità
legante, porosità, assorbimento
4
Stabilità
movimenti, giunti, dettagli costruttivi
OUTPUT DEL SOPRALLUOGO
MAPPA
zone e intensità del degrado
STRATIGRAFIA
supporto, intonaco, pitture esistenti
CAMPIONI
aree di prova prima dell’estensione
CAPITOLATO
lavorazioni, tempi, controlli e manutenzione
Se la causa resta attiva, il ripristino è solo temporaneo.
DIAGNOSI
03
Notes: Ricordare che non si lavora su supporti incoerenti o umidi senza aver prima risolto le cause. Le prove locali precedono la prescrizione estesa.

## Slide 33
03 / CASO A
Fessurazioni dell’intonaco
Dal cavillo superficiale alla fessura attiva: la geometria orienta la riparazione.
Rete di cavillature e fessure su intonaco esterno
FESSURE
LETTURA DEL DEGRADO
La fessura non dice da sola se il supporto è stabile.
LAVORAZIONE TIPO
Mappare ampiezza e andamento; aprire e pulire le lesioni; rimuovere le parti incoerenti; ricostruire con malta/rasante minerale compatibile. Dove necessario, prevedere rasatura armata
SISTEMI / PRODOTTI KEIM DA VALUTARE
KEIM Universalputz
KEIM Rete rinfornzo
KEIM Soldalit
KEIM Granital
ATTENZIONE · non trattare movimenti strutturali con la sola pittura
CASISTICA
04
KEIM Armierung
Uniformante a pennello KEIM Contact Plus
Notes: Caso 4: presentare la patologia, poi la sequenza. Specificare sempre che i prodotti sono da selezionare dopo la verifica del supporto e delle schede tecniche.

## Slide 34
04 / CASO B
Alghe, muffe e patine biologiche
L’acqua e l’ombra alimentano il degrado: la pulizia deve precedere la protezione.
Colonizzazione verde e annerimento in zona umida
BIODEGRADO
LETTURA DEL DEGRADO
Un film biologico compromette adesione, colore e lettura della superficie.
LAVORAZIONE TIPO
Eliminare la causa di ristagno o dilavamento; trattare la superficie con biocida idoneo; attendere l’azione prevista; lavare o spazzolare senza lucidare il supporto; lasciare asciugare e ripristinare le zone decoese prima del ciclo di pitturazione.
SISTEMI / PRODOTTI KEIM DA VALUTARE
KEIM Algicid-Plus
KEIM Soldalit
KEIM Finitura
KEIM Granital
ATTENZIONE · non confinare l’umidità sotto una nuova pellicola
CASISTICA
05
Notes: Caso 5: presentare la patologia, poi la sequenza. Specificare sempre che i prodotti sono da selezionare dopo la verifica del supporto e delle schede tecniche.

## Slide 35
05 / CASO C
Umidità ed efflorescenze saline
Il sale è un indicatore di trasporto d’acqua: rimuoverlo senza fermare l’acqua non basta.
Efflorescenze bianche e aloni da umidità
UMIDITÀ
LETTURA DEL DEGRADO
Le cristallizzazioni possono disgregare l’intonaco dall’interno.
LAVORAZIONE TIPO
Individuare la fonte dell’acqua e favorire l’asciugatura; rimuovere i depositi a secco e le porzioni disgregate; ricostruire con intonaco da risanamento dove richiesto; attendere condizioni idonee prima del ciclo minerale traspirante.
SISTEMI / PRODOTTI KEIM DA VALUTARE
KEIM Sanierputz/Eventus Sal/Uniputz
KEIM Soldalit
KEIM Soldalit Fixativ
KEIM Granital
ATTENZIONE · evitare pitture filmogene su supporti umidi
CASISTICA
06
Notes: Caso 6: presentare la patologia, poi la sequenza. Specificare sempre che i prodotti sono da selezionare dopo la verifica del supporto e delle schede tecniche.

## Slide 36
06 / CASO D
Distacchi e disgregazione dell’intonaco
Prima si ristabilisce la continuità del piano, poi si uniforma l’aspetto.
Perdita di adesione e lacune nell’intonaco
DISTACCHI – PARTI NON COESE
LETTURA DEL DEGRADO
Il suono a vuoto e i bordi aperti indicano una perdita di adesione.
LAVORAZIONE TIPO
Delimitare le aree con battitura; demolire fino a supporto sano; pulire e inumidire secondo sistema; ricostruire per strati con malta compatibile; raccordare la tessitura; eseguire una rasatura uniforme prima della finitura.
SISTEMI / PRODOTTI KEIM DA VALUTARE
KEIM Uniputz
KEIM Sanierputz
KEIM Soldalit
KEIM Granital
ATTENZIONE · non rasare sopra parti vuote o pulverulente
CASISTICA
07
Uniformante a pennello KEIM Contact Plus
Notes: Caso 7: presentare la patologia, poi la sequenza. Specificare sempre che i prodotti sono da selezionare dopo la verifica del supporto e delle schede tecniche.

## Slide 37
07 / CASO E
Calcestruzzo armato: copriferro ammalorato
La corrosione dell’armatura richiede un ripristino del calcestruzzo, non solo una copertura estetica.
Distacco del copriferro con armatura ossidata
CLS / FERRO
LETTURA DEL DEGRADO
Il ferro ossidato aumenta di volume e spinge il copriferro verso l’esterno.
LAVORAZIONE TIPO
Demolire il calcestruzzo ammalorato; scoprire e pulire l’armatura; applicare il ciclo di passivazione previsto; ricostruire le sezioni con malta di ripristino; chiudere pori e cavità con rasante fine; uniformare con finitura per calcestruzzo.
SISTEMI / PRODOTTI KEIM DA VALUTARE
KEIM Concretal
Concretal-Mörtel-R
Concretal-Feinspachtel
Concretal-W
ATTENZIONE · verificare sempre prescrizioni strutturali e spessori di ripristino
CASISTICA
08
Notes: Caso 8: presentare la patologia, poi la sequenza. Specificare sempre che i prodotti sono da selezionare dopo la verifica del supporto e delle schede tecniche.

## Slide 38
08 / CASO F
Pellicola pittorica sfarinante o sfogliata
La nuova pittura aderisce solo se il vecchio strato è coeso, pulito e compatibile.
Sfogliamento, sfarinamento e disuniformità cromatica
PITTURA
LETTURA DEL DEGRADO
Una mano nuova non può sostituire la preparazione del fondo.
LAVORAZIONE TIPO
Verificare adesione e sfarinamento; rimuovere le parti non aderenti; pulire, consolidare dove previsto e regolarizzare le disuniformità; eseguire una campionatura; applicare il sistema minerale scelto in due mani rispettando tempi e condizioni ambientali.
SISTEMI / PRODOTTI KEIM DA VALUTARE
KEIM Spezial Fixativ
KEIM Soldalit
KEIM Granital
ATTENZIONE · non sovrapporre sistemi incompatibili senza prova di adesione
CASISTICA
09
Uniformante a pennello KEIM Contact Plus
Notes: Caso 9: presentare la patologia, poi la sequenza. Specificare sempre che i prodotti sono da selezionare dopo la verifica del supporto e delle schede tecniche.

## Slide 39
09 / MATRICE RAPIDA
Dal sintomo alla prima ipotesi di ciclo
Una tabella per impostare il sopralluogo e costruire la voce di capitolato.
SINTOMO | CAUSA DA VERIFICARE | LAVORAZIONE BASE | SISTEMA KEIM DA VALUTARE
Fessure / cavillature | movimenti, ritiro, adesione | apertura, pulizia, ricostruzione, eventuale armatura | Universalputz · Armierung · Soldalit / Granital
Alghe / muffe | acqua, ombra, ristagno | biocida, pulizia, asciugatura, protezione | Algicid-Plus · Soldalit / Finitura
Sali / aloni | umidità e migrazione dei sali | rimozione, risanamento, asciugatura | Sanierputz · Soldalit · Fixativ
Distacchi | vuoti, decoesione, incompatibilità | demolizione controllata e ricostruzione | Universalputz / Sanierputz · Soldalit
CLS / ferri | carbonatazione, infiltrazioni | passivazione, malta, rasante, finitura | Concretal-Mörtel-R · Feinspachtel · Concretal-W
Pittura sfogliata | scarsa adesione, film incompatibile | rimozione, consolidamento, campione | Fixativ · Soldalit / Granital / Finitura
MATRICE
10
Notes: La matrice non sostituisce la progettazione: serve per ordinare il sopralluogo e individuare la combinazione di lavorazioni da validare.

## Slide 40
11 / RIFERIMENTI
Uso corretto della casistica
Le immagini sono illustrative: la diagnosi e la prescrizione vanno definite sul supporto reale.
NOTE TECNICHE
✓
Eseguire campioni e verificare adesione / assorbimento.
✓
Usare il ciclo completo previsto per il tipo di supporto.
✓
Rispettare condizioni ambientali, tempi e consumi di scheda.
✓
Non chiudere fonti attive di umidità o movimenti strutturali.
La compatibilità va confermata con la documentazione tecnica KEIM vigente, con il responsabile Tecnico e Progettista/Direttore Lavori
RIFERIMENTI KEIM
Soldalit · pittura per esterni
Granital · sistema ai silicati
Concretal-W · calcestruzzo a vista
Algicid-Plus · trattamento biologico
Malte / rasanti / intonaci KEIM
keim.com/it
Schede tecniche e di sicurezza
prima dell’avvio lavori.
RIFERIMENTI
12
Notes: La slide finale è una tutela tecnica: la presentazione orienta, ma non sostituisce schede tecniche, capitolato, prove e responsabilità progettuale.

## Slide 41
REFERENZE NAZIONALI

## Slide 42
LANTERNA - GENOVA

## Slide 43
MUSEO DI STORIA NATURALE - MILANO

## Slide 44
Basilica di SAN FRUTTUOSO - CAMOGLI

## Slide 45
GALLERIA VITTORIO EMANUELE II- MILANO

## Slide 46
Villa Reale - MILANO

## Slide 48
CHIESA DI S. MARIA GORETTI - MORMANNO

## Slide 49
PALAZZO TURATI, MILANO

## Slide 50
PALAZZO TURATI, MILANO

## Slide 51
VIA BALZARETTI, Milano

## Slide 53
PALAZZO DANTE, ROMA
Ex Cassa Depositi e Prestiti

## Slide 54
PALAZZO PITTI, FIRENZE

## Slide 55
Stazione mediopadana, reggio emilia

## Slide 57
Torre dell’orologio, capri

## Slide 58
Palazzo san paolo, roma

## Slide 59
CASTELLO DI UDINE

## Slide 60
Villa Pisani – LONIGO Stato di fatto
Villa Pisani – LONIGO Dopo l‘intervento
“VILLA PALLADIANA “

## Slide 63
PALAZZO medici ricciardi, firenze

## Slide 64
PALAZZO DELLE POSTE - TRIESTE

## Slide 65
Murales, cremona progetto concordia

## Slide 68
REFERENZE INTERNAZIONALI

## Slide 69
CASA BIANCA - Washington

## Slide 70
MARINA bay sand - SINGAPORE

## Slide 71
Biblioteca hunters point, New york

## Slide 72
Marina ona, singapore

## Slide 73
OPERA HOUSE - SIDNEY

## Slide 74
Kremlmauer, Moskau
Kremlmauer, Moskau

## Slide 75
PALAZZO D’ORO - SEUL

## Slide 76
BEEAH GROUP HQ, SHARIJAH (eau)

## Slide 77: KEIM ASSISTENZA TECNICA
KEIM – Servizi
• Consulenza in fase progettuale
• Consulenza in cantiere
• Relazioni tecniche/Lettere di ciclo
• Documentazione tecnica
• Esempi voci di capitolato
• Analisi prezzo
• Rendering
• Analisi di laboratorio

## Slide 78
Grazie per l‘attenzione